11

22PD/32PD 系列过滤器

此系列过滤器专门设计用于提供连续工

作的应用场合，甚至在更换滤芯时通过

位于过滤器上游一侧的转换阀的操作可

确保系统免受污染。

工作压力:

210 bar.

滤材:

Microglass III

• 纳污容量大

• 压降低

• 使用寿命长

接口:

22PD: G1 或法兰SAE 11/4" 3000-M

32PD: G11/4或法兰 SAE 11/2" 3000-M

结构:

滤头: 铸铁 (GSI)

下壳体: 钢

流量:

最大 250 l/min

指示器:

2.5 bar目视，电气或电子式

50P系列高压过滤器允许用户通过自定

义的方式最大可能地实现系统需要的匹

配。选择最适合其应用的过滤器选项。防

止用户将钱花在不需要的产品特征上。

50P系列过滤器是底部安装，此种安装

方式可提供多种可能的优势。下壳体向

上安装使滤芯维护更为快捷方便。只需

简单地移除端盖即可维护滤芯。提供的

排油口可使得壳体内的油液在维护滤芯

之前被排除干净。此种设计减少了油液

溢出的可能和对维护人员造成的伤害。

50P系列过滤器设有可选的集成式油

口，节省空间，减少了接头和可能的泄

漏点的数量。而且，油口设计与其它很

多的生产商的安装接口匹配。很重要的

是，50P 系列过滤器符合SAE HF4 汽车

行业标准。

50PR型反流过滤器50PR型过滤器由于

设计有处理反向液流的能力，因此专门

用于静压传动回路。闭环回路 HSTs频

繁的换向引起液流在回路中反向流动。

安装在泵和马达之间的压力过滤器必须

具有处理反向液流的能力，同时又不会

使滤芯阻截的污染物反向冲刷回系统

中。为了防止此现象的发生，要求用于

此场合的过滤器需采用内置单向阀，保

证在一个方向上，液流流经滤芯，而在

另一个方向上，则绕开滤芯直接流入系

统。Parker内置单向阀的设计最大程

度上减少了额外的压力损失和消除了需

另增外置阀和接头的成本。此外，内置

式设计也使得此系列过滤器外形尺寸保

持和安装图所示一样。

工作压力:

最大压力：345bar

最大流量：378l/min

滤材：

• 纳污容量大

• 压降低

• 使用寿命长

高品质压力管路过滤器， 压力可达

420bar, 设计用于在流量高达450 l/min

的应用场合下为系统提供高水平的过滤

保护。对于污染敏感的系统，通过应用

派克70/70Eco系列高压过滤器，可得

到可靠地保护。

工作压力:

最大 420 bar

接口:

螺纹连接 G1, G11/4, G11/2,(ISO228/1)

or 法兰连接 SAE 11/2" 或SAE 11/4"

滤材:

Microglass III

• 纳污容量大

• 压降低

• 使用寿命长

Ecoglass III

• 纳污容量大

• 压降低

• 使用寿命长

• 滤芯重量轻

• 完全可弃式滤芯

• 环境友好性滤材

结构:

滤头: 铸铁 (GSI)

下壳体: 钢

流量:

最大450 l/min

指示器:

2.5 bar 目视，电气或电子式

7.0 bar指示器用于无旁阀的选项

3. 高压过滤器__